Czeladź, 10 września 2018 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy

„Ostoja”

ul. Sikorskiego 5, 41-253 Czeladź

ŚDS.AG.261.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2018

„Modernizacja dźwigu osobowego  dla osób niepełnosprawnych”

w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja’ w Czeladzi”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” mieszczący się w Czeladzi przy ulicy Sikorskiego 5,   prosi o złożenie oferty cenowej na w/w zadanie. Zadanie poniżej 30.000 euro zgodnie  z  art.  4  pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż windy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja’ w Czeladzi, służącej do transportu osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia stanowi również ocena zgodności wykonana przez UDT CERT oraz rejestracja dźwigu również przez UDT.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42 41 61 00-6

45 31 31 00-5

- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest winda osobowa dla osób niepełnosprawnych:

- fabrycznie nowa,

- spełniająca obowiązujące dyrektywy dźwigowe, w szczególności dotyczące osób niepełnosprawnych (zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia,

- wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie                            z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz posiadały wymagane certyfikaty,

- okres gwarancji 36 miesięcy,

- 2 przystanki (parter oraz piętro),

- oświetlenie LED oraz oświetlenie awaryjne kabiny,

- podłoga: guma antypoślizgowa,

- dzwonek alarmowy,

- zasilanie oświetlenia z akumulatorów, zjazd awaryjny, łączność dwukierunkowa,

- parametry istniejącego dźwigu: Q=630 kg, V=0,53m/s, nadszybie: 3400m,            podszybie: 1340m, wymiary szybu: 1850 głębokość x 1900 szerokość,

- wymiary kabiny: 1370 x 1420 x 2200,

- na zakończenie prac (zgodnie z harmonogramem) ocena zgodności przez UDT CERT i rejestracja dźwigu przez UDT oraz przekazanie protokołem odbioru do eksploatacji.

2. Zaleca się, by każdy z potencjalnych wykonawców przed sporządzeniem ofert przeprowadził rekonesans celem zdobycia wszelkich informacji w celu zaproponowania rozwiązania adekwatnego do jej przygotowania. Termin wykonania pomiarów należy uzgodnić telefonicznie z Panią Dorotą Piwowarczyk tel.: 32/265 47 00

- Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”,                              ul. Sikorskiego 5, 41-253 Czeladź,

Termin realizacji zadania: do 14 grudnia 2018 r.,

- Wymagania dotyczące ceny:

- Zaoferowana cena powinna zawierać: wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą i montażem urządzenia – windy, będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego oraz koszty związane z ewentualnymi pracami budowlanymi jak również opłatami związanymi z odbiorem technicznym i dopuszczeniem do eksploatacji wnoszone do Urzędu Dozoru Technicznego. Cenę należy podać w kwocie netto                     i brutto za całość zamówienia.

- Ocena ofert:

- Zamawiający dokona oceny oferta podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie stawiane wymagania, która będzie miała najniższą cenę. Cena za wykonanie Zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego wykonania Zamówienia.

- Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty można złożyć osobiście (pokój administracji nr 4), pocztą lub drogą  mailową na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”

ul. Sikorskiego5,

41-252 Czeladź

mail: sds.ostoja@wp.pl

Prosimy o złożenie/przesłanie oferty do dnia 18 września 2018 r.

- Osoba do kontaktu:

Dorota Piwowarczyk pod numerem telefonu: 32/265 47 00